## Slide 1: JAVA REAL-TIME: ANALISI DELL’ARCHITETTURA E VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELLA PIATTAFORMA SOLARIS 10.9
Candidato:
Marco Nanni
RELATORE:
Chiar.mo Prof. Eugenio Faldella
CORRELATORI
Chiar.mo Prof. Marco Prandini Dott. Ing. Primiano Tucci

## Slide 2: sommario
I sistemi in tempo reale
I limiti di Java come piattaforma in tempo reale
La specifica Java Real – Time (RTSJ)
Primi esperimenti con Java RealTime
Lo scheduling di default e lo scheduler EDF
Analisi della politica di default di gestione dei deadline miss e delle sue criticità
Realizzazione della politica SKIP in java Real-Time
Realizzazione della politica SKIPSTOP in java Real-Time

## Slide 3: I sistemi in tempo reale
Una tipica applicazione in tempo reale
  N processi periodici
  M cpu
  Ogni processo caratterizzato da
    Periodo
    Deadline
    Tempo di esecuzione
    Possibile accesso a risorse condivise
  Necessità di coordinare l’esecuzione dei vari thread
P1
P2
P3
Real-Time Support
CPU1
CPU2
job1
job2
job3

## Slide 4: Java ed i sistemi in tempo reale
Java piattaforma diffusa, ma con caratteristiche che ne limitano l’uso nei sistemi in tempo reale
  Nessuna possibilità di caratterizzare temporalmente i thread
  Scheduling non strettamente priority-driven.
  Sistema soggetto ad inversioni incontrollate di priorità
  Tempo di esecuzione variabile ed influenzato da attività interne alla VM
    Lazy initialization
    JIT complitation
    Garbage collecion

## Slide 5: La specifica Java real-time
La specifica Java real-time (2002-2006) prevede:
Possibilità di caratterizzare temporalmente un thread real-time.
th1 = new RealtimeThread(…,new PeriodicParameters(period,deadline,deadlineMissHandler,…),… );

## Slide 6: La specifica Java real-time
La specifica Java real-time (2002-2006) prevede:
Possibilità di caratterizzare temporalmente un thread real-time;
Uno scheduling strettamente priority – driven;
th1 =
new RealtimeThread(…,new PriorityParameters(priority),… );

## Slide 7: La specifica Java real-time
La specifica Java real-time (2002-2006) prevede:
Possibilità di caratterizzare temporalmente un thread real-time;
Uno scheduling strettamente priority – driven;
I protocolli priorityInheritance e priorityCeiling per l’accesso a risorse condivise
MonitorControl.setMonitorControl(object, monitorControlPolicy,…);

## Slide 8: La specifica Java real-time
La specifica Java real-time (2002-2006) prevede
Possibilità di caratterizzare temporalmente un thread real-time;
Uno scheduling strettamente priority – driven;
I protocolli priorityInheritance e priorityCeiling per l’accesso a risorse condivise
Modifiche alla VM per ridurre la variabilità del tempo di esecuzione :
  Preinizializzazione
  Precompilazione
  Real-Time Garbage Collection

## Slide 9: La piattaforma utilizzata
Real-Time Java System (RTJS) versione 2.2 academic (2009) per SO Solaris 10.9, sviluppato da Sun-Oracle.
Implementa l’ultima versione (1.02) della specifica RTSJ
Versione gratuita per uso accademico.
Esecuzione monocore.

## Slide 10: Prime sperimentazioni
Verifica dell’esecuzione di un’applicazione composta da thread periodici dal comportamento noto
Politica di scheduling RMPO
Necessità di modellare un’esecuzione di durata desiderata: BusyWait
Necessità di monitorare l’attività del sistema: logging
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proc | t. Esec | periodo
T1 | 3 | 10
T2 | 4 | 14
T3 | 1 | 12
public void run(){
…
for (numberOfIterations) log.writeStartJob(); bw.busyWait(excecutionTime);
log.writeEndJob;
waitForNextPeriod();
}
…
}

## Slide 11: BusyWait
Il thread può subire preeemption: wait() inutilizzabile. Necessità di realizzare un’esecuzione “vera”
Ciclo contenente operazioni di nessuna utilità pratica.
Il componente deve essere riutilizzabile su sistemi con capacità computazionali diverse: fase di inizializzazione iniziale
public void run(){
…
for (numberOfIterations){
bw.busyWait(excexutionTime);
waitForNextPeriod();
}
…
}

## Slide 12: logging
Necessità di scritture rapide e senza problemi di sincronizzazione
Una zona di memoria riservata per ogni entità
Alla fine dell’esecuzione una serie di utility permettono di unire i fari log e fornire un risultato in forma user- friendly
public void run(){
…
for (numberOfIterations) log.writeStartJob(); bw.busyWait(excecutionTime);
log.writeEndJob;
waitForNextPeriod();
}
…
}
Log.merge(log1, log2,..);

## Slide 13: Risultati
Il comportamento dell’applicazione è conforme a quello atteso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proc | t. Esec | periodo
T1 | 3 | 10
T2 | 4 | 14
T3 | 1 | 12

## Slide 14: Limiti di RMPO – Verso EDF
RMPO non riesce a garantire la schedulabilità se il carico computazionale cresce
L’applicazione sarebbe schedulabile secondo una strategia a priorità dinamica come EDF

## Slide 15: Uno scheduler EDF per java Real-Time
EDF: in esecuzione job con deadline più imminente
Tre livelli di priorità:
  Alta
  Media
  Bassa
Coda dei processi pronti ordinati secondo la prossima deadline a bassa priorità
Il processo a deadline più imminente esegue a priorità media
Thread eseguono prologo ed epilogo a priorità massima

## Slide 16: Uno scheduler EDF per java Real-Time
Il prologo:
  Inserisce il thread nella coda o in esecuzione ponendolo alla priorità più adatta
L’epilogo:
  Estrae, se presente, il primo thread dalla coda e lo pone in esecuzione. Thread uscente lasciato a priorità max per non subire preemption in prossima release.

## Slide 17: Confronto performance tra EDF e RMPO
Scheduler robusto anche in caso di accessi a risorse condivise
RMPO
EDF

## Slide 18: La politica di default di Java real-time in caso di deadline miss
Se non si specifica un handler, chiamata a waitForNextPeriod non bloccante qualora sia già passato l’istante di release del prossimo Job.
L’esecuzione del job non viene interrotta
Il comportamento è conforme alla politica ASAP
ASAP cerca di preservare la frequenza dell’esecuzione dei job.
Job1
job2
job3
job4

## Slide 19: Limiti della politica ASAP
Non aiuta ad alleggerire situazioni di sovraccarico del sistema
L’esecuzione del job può durare una quantità indefinita di tempo bloccando il sistema
La poltica SKIP allevia il sovraccarico del sistema non schedulando altri job nel periodo successivo.

## Slide 20: L’implementazione della politica Skip
Se si specifica un deadlineMissHandler nei Release Parameters chiamata di WaitForNextPeriod bloccante finchè non viene chiamato il metodo schedulePeriodic sul thread.
Se handler effettua schedule Periodic Comportamento ASAP
Se il thread sfora più deadline l’handler viene chiamato ad ogni violazione

## Slide 21: L’implementazione della politica Skip
Flag che permette al thread di differenziare release normali da quelle “di recupero”.
Codice da eseguire in release di recupero contenuto nell’handler
SkipHandler contiene contatore delle deadline violate
public void run(){
…
for (numberOfIterations){
if (normalMode){
log.writeStartJob();
bw.busyWait(excexutionTime);
logger.writeEndJob();}
else handler.managePendingRelease();
waitForNextPeriod();
}
…
}
onDeadlineMiss(){
thread.setNormalMode(false);
deadlineMissCount++; managedThread.schedulePeriodic();
}
managePendigRelease(){
deadlineMissCount--;
If(deadlineMissCount==0)
managedThread.setNormalMode(true)

## Slide 22: La politica SKIPSTOP
Occorre evitare che un job possa eseguire per un tempo di lunghezza indefinita
Tollerato un numero di violazioni consecutive pari ad un valore specificato
Se si raggiunge la soglia l’esecuzione viene interrotta in modo sicuro
I job persi non vengono recuperati
Job1
Job2
Deadline / periodo1
Deadline / periodo2
Deadline / periodo3
Deadline / periodo4
Chiamata handler ed interruzione thread

## Slide 23: Il trasferimento asincrono di controllo
La specifica RTSJ prevede di poter dichiarare un metodo interrompibile inserendo una AsyncronouslyInterruptedException nella throw-List del metodo
Se si chiama il metodo interrupt del thread mentre sta eseguendo un metodo interrompibile la AsyncronouslyInterruptedException viene lanciata e si può gestire l’interruzione nel blocco catch

## Slide 24: Implementazione della politica SKIPSTOP
onDeadlineMiss(){
…
thread.setNormalMode(false);
deadlineMissCount++;
if (deadlineMissCount>=threshlod)
managedThread.interrupt();
managedThread.schedulePeriodic();
…
}
managePendigRelease(){
…
deadlineMissCount--;
if(deadlineMissCount==0)
managedThread.setNormalMode(true);
…
}
public void run(){
…
for (numberOfIterations){
if (normalMode){
log.writeStartJob();
Try{ bw.interrumpiblebusyWait(excexutionTime);}
catch(AsynchronouslyInterruptedException e){
log.writeInterruptedThread();
}
logger.writeEndJob();}
else handler.managePendingRelease();
waitForNextPeriod();
}
…
}

## Slide 25: Risultati – confronto delle tre politiche
ASAP
SKIP
SKIP STOP
ATC

## Slide 26: Sviluppi futuri
Estensione grafica del modulo di logging.
Estensione a sistemi multiprocessore
Estensione a insiemi di processi sporadici
Analisi di schedulabilità
Politiche di gestione della parte non real-time dell’applicazione (pollingServer, deferrable server, Constant UtilizationServer ecc.)